## Slide 1
第二周进展
汇报人：董泰伦
低空无人机通感一体化波形与DOA估计

## Slide 2
目录
contents
01
通感一体
02
多天线建模
03
总结

## Slide 3
1 通感一体 | 配置介绍
通感一体
多天线建模
总结
使用Sionna提供的接口PUSCHTransmitter 生成5G NR OFDM波形： bits → 信道编码（CRC→LDPC）→ QAM调制 → 层映射 → 预编码 → 映射到OFDM资源网格
  ↓
  匹配滤波做距离估计 ← 仿真目标回波
子载波间隔：15 / 30 / 60 kHz
导频position：0 / 1 / 2（对应一个时隙有1 / 2 / 4个导频）
OFDM符号数：14 / 10
（共18种组合）
仿真过程
波形配置
这一部分我主要是基于sionna生成5g nr ofdm波形，利用导频来进行探测。通过设置不同的子载波间隔、导频密度和符号数，观察对通信速率与感知精度的影响。
回波场景
场景设置：基站位置为[0,0,25]m，无人机目标位置为[120,45,35]m，载频为3.5GHz。传播过程由Sionna RT（只保留直射路径）完成建模；在回波生成后，叠加复高斯白噪声模拟接收端噪声环境： 发射阵列（4天线） → Sionna RT传播信道（传播时延 + 路径损耗）→ UAV目标反射 → Sionna RT返回信道（目标 → 基站） → 接收阵列（8天线）

## Slide 4
1 通感一体 | 结果
通感一体
多天线建模
总结
仿真结果
【横轴】通信速率（理论值）
【纵轴】距离 RMSE（越低越好）
【气泡大小】导频资源占比 — 气泡越大 =导频越多
【颜色】子载波间隔：蓝色=15kHz, 绿色=30kHz, 橙色=60kHz
【标记形状】圆圈 o = 符号数 14；方块 □ = 符号数 10
在相同的子载波间隔下，导频密度越大（气泡越大），距离RMSE越低，但通信速率下降（如黑色箭头所指示）；在相同导频密度下，子载波间隔下越大，距离RMSE越低。
同时符号数主要影响通信速率：如图相同颜色（子载波间隔）圆圈总是在方块右侧

## Slide 5
2 多天线建模 | ULA、UPA学习
通感一体
总结
多天线建模
ULA
UPA
具体导向矢量公式：
具体导向矢量公式(按列展开)：
其中 个阵元的均匀平面阵列, 和 是阵元沿x轴和y轴的间距。其元素对应位置为（m，n）的阵元。
值得关注的是 这个公式本质是阵元坐标点(m*dx，n*dy，0)乘来波方向单位向量 得到的，即相位差 = 路程差 ÷ 波长 × 2π

## Slide 6
2 多天线建模 | 阵列响应结果
通感一体
总结
多天线建模
ULA/UPA建模图
响应结果（UPA）
8阵元ULA，半波长间距（d = λ/2）；512快拍数；SNR=8dB
对每个(方位角, 仰角)方向,计算该方向的导向矢量a’并计算和目标方向的导向矢量a的内积|a · a‘|²（内积越大越亮）

## Slide 7
3 总结
通感一体
多天线建模
总结
本周一共做了两件事件事：通感一体仿真学习（体会ISAC 的核心矛盾：导频同时服务于通信和感知）、复习ULA与UPA的结构
对我来说学到最重要的是学会了利用OFDM和导频实现通信与感知的联合
不足与后续规划：不过我只实现了距离的估计而且仅仅是构建了发射端（没有进行完成的仿真链路），后续将在当前基线场景基础上，进一步加入多径传播、运动目标以及 DOA 角度估计，并逐步完善接收端阵列信号处理与完整通感一体化链路
总结

## Slide 8
汇报结束
汇报人：董泰伦